# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  山西省柳林县森坤煤业有限公司

年产30万吨洁净型煤建设项目

建设单位（盖章）：山西省柳林县森坤煤业有限公司

编制日期：                2022.7

中华人民共和国生态环境部制

山西省柳林县森坤煤业有限公司年产30万吨洁净型煤建设项目

环境影响报告表修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充本项目与柳林县总体规划、土地利用规划的符合性分析，并结合307国道改线线路与拟选厂址的相对方位和距离，分析厂址选择的可行性。完善环境保护目标表及图件，完善四邻关系图。 | 补充了本项目与柳林县总体规划、土地利用规划的符合性分析，并结合307国道改线线路与拟选厂址的相对方位和距离，分析了厂址选择的可行性。 | P5 |
|  |  | 完善了环境保护目标表及图件，完善了四邻关系图。 | P27、附图4、附图7 |
| 2 | 补充原料中煤、焦粉的发热量及辅料有毒有害元素分析，给出产品方案和相关指标，分析是否满足相关标准要求。 | 补充了原料中煤、焦粉的发热量及辅料有毒有害元素分析，给出产品方案和相关指标，满足相关标准要求。 | P13-P14 |
| 3 | 核实烘干废气中污染因子，补充烘干废气排放执行标准，结合实际提出针对性的污染防治措施；细化物料装卸、贮存、转运等环节无组织的抑尘措施；细化各环节废气集气罩、除尘设施的技术规格参数，给出集气风量估算依据，分析满足达标排放的保证性。 | 核实了烘干废气中污染因子，补充了烘干废气排放执行标准，结合实际提出针对性的污染防治措施；细化了物料装卸、贮存、转运等环节无组织的抑尘措施； | P38-P39、P28 |
|  |  | 细化了各环节废气集气罩、除尘设施的技术规格参数，给出了集气风量估算依据，分析了满足达标排放的保证性。 | P35-P39 |
| 4 | 结合实际优化平面布局，给出初期雨水收集池的位置，核实其容积、收集系统是否满足要求。 | 结合实际优化了平面布局，给出了初期雨水收集池的位置，核实了其容积、收集系统满足要求。 | P16-P17、平面布置图 |
| 5 | 重新调整环境保护措施监督检查清单内容；规范相关图表、图件。 | 重新调整了环境保护措施监督检查清单内容；规范相关图表、图件。 | P55-P56 |

2022-6-27

项目南侧                                   项目西侧

项目北侧                                  项目东侧

拟建项目厂区                              拟建项目厂区

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西省柳林县森坤煤业有限公司年产30万吨洁净型煤建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-141125-89-01-763606 |
| 建设单位联系人 | 冯启平 | 联系方式 | 13803487611 |
| 建设地点 | 山西省吕梁市柳林县穆村镇沙曲村 |
| 地理坐标 | （37度24分17.071秒，110度51分35.335秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2524煤制品制造 | 建设项目 行业类别 | 42煤炭加工252—煤制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 柳林县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-141125-89-01-763606 |
| 总投资（万元） | 415 | 环保投资（万元） | 107.5 |
| 环保投资占比（%） | 25.9 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000.50 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、项目与所在地“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 （1）山西省“三线一单”生态环境分区管控的意见 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号），划分3个生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。根据《山西省生态环境管控单元图》见附图2。本项目位于重点管控单元。重点管控单元要求如下： 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂—网—河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目选址不位于县城建成区，本项目为型煤建设项目，采取严格的环保措施，加强污染物排放控制，项目采取先进生产工艺，提升资源能源利用效率。本项目不属于重点管控单元中禁止类项目。本项目符合生态保护红线要求。 （2）吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号），划分3个生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。根据《吕梁市生态环境管控单元图》见附图3。本项目位于重点管控单元。重点管控单元要求如下： 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。平川四县在执行汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。积极推行城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目选址不位于县城建成区，本项目为型煤建设项目，采取严格的环保措施，加强污染物排放控制，项目采取先进生产工艺，提升资源能源利用效率。本项目不属于重点管控单元中禁止类项目。本项目符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 本次评价收集了2021年柳林县环境空气质量现状监测的数据，2021年柳林县环境空气中SO2、CO、PM2.5、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM10、NO2出现不同程度的超标。项目所在区属于环境空气质量不达标区。本项目大气污染物经处理后可做到达标排放，对区域大气环境质量影响较小。距离本项目最近的地表水体为厂区北侧650m处的三川河。本次评价收集到《2021年1月-12月吕梁市地表水环境质量报告》，2021年三川河整体水质一般。根据本项目噪声监测报告，监测期内各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准限值。 项目产生的污染物只要按照本环评中提出的污染防治措施进行治理，切实做到“三同时”，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求，不会对当地环境质量产生较大影响。 3、资源利用上线 项目建设占用一定土地、消耗一定的水、电等能源。项目运营资源消耗相对较小，不属于高能耗项目，资源消耗相对区域资源消耗来说较低，污染物控制措施合理有效，因此，项目建设及运营不违背资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号），本项目不属于其中的禁止和限制类项目。 总之，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 二、其他符合性分析 1、产业政策 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019本）》（发展和改革委令第29号），本项目属于限鼓励类“三、煤炭中 3、型煤及水煤浆技术开发与应用”项目。柳林县行政审批服务管理局于2021年6月16日对本项目进行了备案。项目编码为：2106-141125-89-01-763606。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址可行性 （1）柳林县城市总体规划（2012-2030） 本项目位于柳林县穆村镇杜峪村北侧660m，本项目东侧为山体，西侧为山坡（山坡下方为乡道），北侧为空地，南侧为进场道路地。本项目不违背《柳林县城市总体规划（2012-2030）》。 （2）占地 根据山西省柳林县森坤煤业有限公司《土地勘测定界技术报告书》，山西省柳林县森坤煤业有限公司占地21450m2，其中村庄建设用地2616m2，未利用地18834m2。 本项目占用山西省柳林县森坤煤业有限公司土地勘测定界技术报告书中北部部分用地，占地面积为9361.80m2。为未利用地。不占用南侧用地。 （3）本项目与307国道线路改线位置关系 经查阅307国道线路改线设计方案，本项目所在位置为杜峪大桥为K11+743起点（10m）~K12+107止点（10m），桥高40m。征用山西省柳林县森坤煤业有限公司用地4706.08m2。 根据《中华人民共和国公路管理条例》“第二十九条 在公路两侧修建永久性工程设施，其建筑物边缘与公路边沟外缘的间距为：国道不少于20米” 本项目建设厂房时与307国道线路改线相距20m，本项目与307国道线路改线关系见附图。 （4）敏感区 本项目不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 （1）大气环境。本项目厂界南侧660m为杜峪村，东北侧2150m为沙曲村。 （2）声环境。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水。 本项目位于柳林泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，距离泉域重点保护区2.3km。 （4）地表水环境。本项目北侧距三川河650m。本项目无废水外排，正常生产情况下，不会对三川河产生影响。 （5）生态环境。本项目周边无特殊和重要生态敏感区。 本项目距离周边环境敏感区较远。且位于杜峪村侧风向。在采取严格的环保措施后，污染物可以做到稳定达标排放，对敏感区环境影响较小。 总之，本项目选址、占地、性质符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，项目在采取严格的环保措施后对周边环境影响较小，本项目选址可行。 3、柳林县生态功能区划 根据《柳林县生态功能区划》，本项目位于II-A柳林中部生态环境保护生态功能类单元。 保护措施及发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③通过集水补灌、保护性耕作、机械深松耕、旱地温棚、农化抗旱保水、半固定式喷灌等先进的节水技术，减少农业用水，节约水资源；同时可修建黄河提水工程，以满足农业用水需求；④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，积极推进农业产业化经营，实行专业化生产、规模化生产，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；⑤进一步开发农业生态旅游，实现农业和旅游业双管齐下，提高农业整体利益，增加农民收入。 本项目为洁净型煤生产项目，是鼓励类项目，不违背柳林县生态功能区划。 4、柳林县生态经济区划 根据《柳林县生态功能区划》，本项目所在区域属于IVB-1薛村穆村煤焦电循环经济生态经济区，柳林县生态经济区划图见附图12。 保护措施与发展方向：①以发展煤气利用、化产深加工为突破口，建设合成甲醇，生产清洁燃料二甲醚，开展“醇代油”新型能源的试点建设，建设成为山西新型能源基地。搞好煤焦油、苯、萘、胺等的深加工，发展精细化工。②支持发展清洁型煤电支柱产业，大力推进电力项目建设，以节水和环保为准入条件，优先发展单机60万千瓦、总装机百万千瓦以上的煤电企业。积极发展煤矸石、中煤、瓦斯等废物资源化发电项目。③支持发展新型建材工业，新上项目要严格环保准入条件；传统建材产业要加快技术改造和资源整合，实现环保达标和产业集群，鼓励合并兼并，扩大规模；重点支持发展以煤矸石、粉煤灰、工业废渣为原料的新型水泥、新型墙体材料及卫生陶瓷、耐火材料。④努力延伸产业链条，积极发展煤化工和精细化工产业，积极引进煤的干馏和汽化、液化制油、甲醇、二甲醚及烯烃，煤层气(瓦斯)综合开发利用等新技术，注重机焦生产过程中焦油、焦炉气等副产品的回收和再利用。⑤建设高红工业园区小型水库，解决该区水资源短缺问题，为园区用水铺平道路。⑥建设生态农业园区、农产品生产基地、农产品交易市场，促使该区的农业向规模化、集约化的方向发展，形成农业规模效益。推进生态乡、镇、生态示范区、环境优美乡镇、生态文明村建设，推动区域经济、人口、资源环境协调发展，降低资源消耗和环境污染，提高人们的生产、生活环境质量。 本项目为洁净型煤生产项目，是鼓励类项目，不违背柳林县生态经济区划。 5、本项目与《柳林县人民政府关于调整城区禁煤区》的符合性分析 根据《柳林县人民政府关于划定城区禁煤区》（2019年11月6日）的文件，禁煤区域：东至：寨东大桥；西至：庙湾煤气化公司；南至：贺昌片区南至三川河，青龙片区南至锄沟沙疙瘩、青龙南门外、罗侯沟金苑小区、寨东三川河；北至：贺昌片区北至山体海拔最高860处、北大街片区道路西侧北至新医院，薛家湾、寨东片区北至山体海拔最高860处。 本项目位于山西省吕梁市柳林县穆村镇杜峪村北，不在柳林县禁煤区域范围内。 6、本项目与黄河流域生态保护相关文件的符合性分析 （1）本项目与《山西省黄河汾河流域污染治理攻坚方案》相关要求的符合性分析 根据《山西省黄河汾河流域污染治理攻坚方案》相关要求：“提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。”本项目位于山西省吕梁市柳林县穆村镇杜峪村，本项目北侧距三川河650m。因此，本项目与《山西省黄河汾河流域污染治理攻坚方案》相关要求不冲突。 （2）本项目与《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求的符合性分析 根据《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求：“依据国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，黄河干流及除汾河外的其他主要支流沿岸1公里范围内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设‘两高一剩’行业项目”。本项目为洁净型煤研发建设项目，不属于文件中的禁止项目。因此，本项目与《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求不冲突。 6、项目建设的必要性 2022年3月28日，山西省清洁取暖工作领导小组办公室印发《山西省2022年冬季清洁取暖工作方案》的通知，其中要求“做好各类清洁取暖能源保供。要优化合理布局洁净煤供应点和生物质燃料加工企业，采购和储备洁净煤、生物质、甲醇等燃料，保障群众清洁取暖用能需求。” 同时根据山西省能源局2019年12月30日公布的数据，山西省采暖季洁净煤需求在1300万吨以上。 本项目生产的洁净型煤除可供应群众采暖外，还可供应部分工业炉窑使用。因此，本项目建设是必要的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目概况 项目名称：山西省柳林县森坤煤业有限公司年产30万吨洁净型煤建设项目。 建设性质：新建。 生产规模：30万吨型煤。 投资规模：项目总投资415万元，全部为企业自筹。 2、主要建设内容 本项目主要工程内容为：原料仓（库）、成品仓（库）、型煤加工车间，购置型煤加工设备和辅助设备同时建设供电、供水、环保等配套设施。工程主要建设内容详见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容 工程组成 工程内容 备注 主体 工程 型煤加工车间 全封闭型煤生产车间面积5700m2，呈不规则多边型，长边平均长86.4m，宽平均66.0m，高12m，地面防渗硬化处理，设有顶棚，四周采用钢结构，留有进出口。 新建 原料仓（库） 原料储存区位于全封闭生产车间的南部，占地面积为1425m2，原料中煤、焦粉及粘结剂分区堆放，地面防渗硬化，车间内安装轴流风机通风。库内设置可覆盖全场的洒水抑尘装置。 新建 生产线 布置于全封闭生产车间的中部，由南向北依次布置进料仓、除铁器、搅拌机、双级粉碎机、粘结剂给料机、压球机、热风炉、烘干机及配套的皮带输送系统、除尘系统等设施。 新建 成品储存 成品储存区位于全封闭生产车间的西南部，占地1000m2。地面防渗硬化，库内设置可覆盖全场的洒水抑尘装置。 新建 辅助工程 办公室 建筑面积120m2，长40m，宽3m，高3m，位于厂区西南侧 新建 公用工程 供电 从穆村镇供电所接入，生产区内设一台400KVA变压器。 新建 供水 本项目用水水源为杜峪村自来水管网 新建 排水 本项目无生产废水。 新建 厂区设置卫生厕所，职工洗漱废水经沉淀用于厂区洒水抑尘。 新建 供暖及制冷 生产车间无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调 新建 道路硬化及停车场 道路硬化面积1000m2。 新建 储运工程 原料储存 原料储存区位于全封闭库的南部，占地面积1425m2。 新建 成品储存 成品储存区位于全封闭库西南部，占地面积1000m2。 新建 环保工程 大气 道路运输扬尘 厂区道路进行硬化，并定期进行洒水抑尘；厂区进出口设置有车身洗车平台（10.0×4.0m） 新建 物料输送 生产过程采用皮带输送，物料输送廊道进行全封闭。 新建 原料堆场 粉尘 全封闭原料库、地面硬化，设置固定洒水喷淋设施，并定期洒水抑尘 新建 中煤、焦粉上料、粘结剂上料、一次筛分废气 分别在各产尘点设置集气罩（5台），经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 新建 搅拌、成型废气 分别在各产尘点设置集气罩（3台），经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 新建 破碎、二次筛分废气 分别在各产尘点设置集气罩（4台），经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 新建 烘干工序废气 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 新建 包装工序废气 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 新建 废水 洗车废水 洗车平台配套设置有1座两级沉淀+一级清水池（一级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m，二级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m；清水池5.0m×3.0m×1.2m），沉淀处理后全部回用，不外排 新建 生活污水 人员排泄物进入卫生厕所，洗漱废水经沉淀后用于洗车用水。 新建 初期雨水 厂区东南侧建设有1座容积为150m3初期雨水收集池 新建 噪声 产噪设备 室内操作、基础减振、定期维护。风机采用消声器。 新建 固废 一般工业固废 所有收集的除尘灰、不合格品全部作为原料回用于生产。 新建 生活垃圾 厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。 新建 废棉纱、废机油、废油桶 厂区东北侧建设1座15m2的危废暂存间，危险废物分类收集于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理处置 新建 生态 绿化 绿化面积为1500m2，绿地率为15.0%。 新建 依托工程 供电 电源来源于穆村镇供电所。 / 供水 水源来源于杜峪村泉水。 / 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备 序号 产品名称 型号 数量 单位 备注 1 进料仓 XY-35 2 台 变频电机4KW 2 粘结剂给料机 XY-15 1 台 变频电机1.5KW 3 永久除铁器 600×400 1 台 4 筛分机 2 台 5 破碎机 XY-F-8 1 台 75t/h 6 搅拌机 XY-50-3.5 1 台 30KW 7 成型机 （压球机） XY-MC-15 1 台 Φ670×400（辊皮材质，高铬合金）75t/h 8 热风炉 XY-Ⅲ 1 台 3.3KW 9 烘干机 XY-H60 1 台 77KW 10 输送带 80m 5 米 B600按实际数量计算 11 装载机 ZL30 1 台 本项目破碎机平均生产能力为75t/h。本项目年工作300天，每天2班，每班8h，每天共计16h，年工作4800h。破碎机年生产能力为26万t/a，平均生产能力为36万t，满足本项目全部需破碎原料（中煤、焦粉）共计19万t。 本项目成型机生产能力为75t/h。本项目年工作300天，每天2班，每班8h，每天共计16h，年工作4800h。成型机年生产能力为36万t，满足本项目备案文件要求年产30万t型煤。 4、主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见表2-3。 表2-3 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 规模及品种 1 型煤 万t/a 30 球状 二 原辅材料消耗 1 焦粉 万t/a 16.547 2 中煤 万t/a 12.034 3 粘结剂 万t/a 1.504 4 新鲜水 万m3/a 1.61 三 能源消耗 1 新鲜水 万m3/a 1.61 2 电 万KW·h 105 四 项目总用地 m2 10000.5 五 总建筑面积 m2 5825 六 绿化 m2 1500 绿地率15.0% 七 劳动定员 人 10 八 工作制度 班 2 每班8小时，300天/年 九 建设投资 万元 415 十 环保投资 万元 107.5 投资比例25.9% 十一 总量控制 粉尘 t/a 2.793 / 5、原辅材料消耗 本项目的原料主要为焦粉、中煤，还有少量的粘结剂。本项目中煤、焦粉、粘结剂均从市场进行购买，柳林县为产煤大县，区域内有山西联盛能源投资有限公司、山西鑫飞能源投资集团、山西凌志能源投资集团、山西宏盛能源开发投资集团、山西汇丰兴业投资集团等多家以煤矿为主体的投资集团并配套洗煤厂。吕梁市有3个重点焦化园区，产能达2500万吨以上。本项目原料可完全从市场购买。原料购买标准如下。 表2-4 本项目原辅料消耗情况 序号 名称 标准及要求 运输与贮存方式 使用量（t/a） 1 中煤 灰分≤24%、挥发分≤12%、硫分≤0.5%，低位发热量19.23MJ/kg 箱车运输、全封闭库贮存 165465.958 2 焦粉 灰分≤10%、挥发分≤5%、硫分≤0.5%，低位发热量26.33MJ/kg 箱车运输、全封闭库贮存 120338.878 3 粘结剂 市场购买 箱车运输、全封闭库贮存 15042.360 粘结剂成分为：5%的聚丙烯酰胺、30%改性淀粉、40%膨润土、25%腐殖酸钠。 本项目中煤、焦粉、粘结剂不含有毒有害成份。 6、本项目产品方案、标准性能指标及物料平衡分析 （1）产品方案 本项目产品为型煤，生产规模为30万t/a。产品方案见表2-5。 表2-5 产品方案一览表 序号 名称 型号/指标 单位 年产量 1 清洁型煤 球状-厚2cm×直径6cm； 平均发热量21.22MJ/kg 万t/a 30 （2）产品标准 本项目产品标准执行《商品煤质量 民用型煤》（GB34170-2017）， 根据原环境保护部关于发布《高污染燃料目录》的通知，型煤应满足含硫量0.5%以下，挥发分12.0%以下。 产品同时满足《柳林县人民政府办公室关于印发柳林县2020年度散煤管控实施方案的通知》（柳政办发[2020]46号），型煤要求：硫分0.5以下，灰分24%以下，挥发分12%以下，发热量5000-5700大卡，全部为袋装（25公斤/袋，并且包装袋上注明供货商及产品指标数据）。 产品标准指标见下表2-6。 表2-6 产品标准指标 项目 发热量（MJ/kg） 全硫 （%） 挥发分 （%） 灰分（%） 型煤 GB34170-2017 ≥21.0 ≤1.00 ≤12.0 // 柳政办发[2020]46号 20.9~29.3 ≤0.5 ≤12.0 ≤24.0 高污染燃料目录 // ≤0.5 ≤12.0 // 产品指标 ≥21.0 ≤0.5 ≤12.0 ≤24% 达标性 达标 达标 达标 达标 物料平衡分析 表2-7 物料平衡分析一览表 型煤生产线进料 原料名称 进入量（t/a） 型煤生产线出料 产品名称 产出量（t/a） 中煤 165465.958 球状-厚2cm×直径6cm 300000 焦粉 120338.878 粘结剂 15042.360 除尘灰 842.106 有组织排放粉尘 2.793 无组织排放粉尘 2.297 小计 300847.196 小计 300847.196 7、公用工程 （1）供电 本项目电源由从穆村镇供电所接入，生产区内设一台400KVA变压器，满足供电需要。 （2）供水 本项目运营过程中生产、生活用水由杜峪村泉水提供，可满足本项目生活用水需求。生活用水定额参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021）选取。道路洒水、绿化用水、洗车用水参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）选取。其他生产用水按企业提供。 ①职工生活用水：项目职工人员共10人，年工作300天，职工用水主要为洗漱用水，厂区不设洗浴。生活用水量按50L/人·d计，项目用水量为0.5m3/d（150m3/a），排放系数0.8，则生活污水产生量为0.40m3/d（120m3/a）。 ②喷淋用水 本项目需对原料库进行定期喷淋洒水抑尘，环评要求在原料库内设置2台环保雾炮机喷淋洒水，并配置喷淋范围可覆盖全库的喷淋装置，根据企业提供资料，喷淋用水量为8.0m3/d，2400m3/a。 ③生产用水：项目搅拌工序添加一定比例的新鲜水，根据企业提供的技术资料，添加比例为4%，项目一天搅拌量为1000t/d，则生产搅拌用水量为40m3/d（12000m3/a）。 ④洗车用水：本项目清洗车辆约为100辆·次/d，洗车用水定额按40L/（辆·次），则洗车用水量为4.0m3/d（1000m3/a），洗车废水经沉淀后循环使用，补水量按用水量20%计，补充新鲜水量为0.8m3/d，年补充新鲜水量240m3/a，循环水量为3.2m3/d，年循环水量960m3/a。 ⑤厂区洒水：厂区内空地和道路合计占地面积约2500m2，道路洒水定额按1.5L/m2·d，年洒水210天，洒水用水量为3.75m3/d（1125m3/a）。 ⑥绿化用水：绿化用水定额按1.5L/m2·d计；厂区内绿化面积为1500m2，绿化天数按210天计，则绿化日用水量为2.25m3/d（675m3/a）。 新鲜水用量为1.09万m3/a。全年运营300天。 表2-8 本项目采暖期、非采暖期用、排水量一览表 名称 用水定额 用水指标 新鲜用水量 污水排放量 备注 办公生活 50L/人·d 10人 0.50m3/d 0.40m3/d 回用水洗车用水 喷淋用水 8.0m3/d 8.0m3/d 0 生产用水 4% 1000t/d 40.0m3/d 0 车辆清洗 40L/（辆·次） 100辆·次/d 0.80m3/d 0 循环水量为3.20m3/d， 厂区洒水 1.5L/m2·d 2500m2 3.75m3/d 0 绿化 1.5L/m2·d 1500m2 2.25m3/d 0 / 合计 非采暖期 / / 55.30m3/d 0.40m3/d / 采暖期 / / 49.30m3/d 0.40m3/d / 图2-1 本项目用水平衡图 单位：m3/d （3）排水 本项目废水主要为生活污水。厂区采用“雨污分流”排水系统，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。职工洗漱废水用于洗车用水补充水，废水不外排。 （4）初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，评价按下列公式计算： q=1045.4（1+0.8lgP）/（t+7.64）0.7 Q＝q·Ψ·S 其中：q—暴雨强度，L/s·ha； P—重现期，3a； t—降雨历时，15min； Q—雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，取0.9； S—汇水面积，ha，取厂区面积0.94ha。 计算得Q＝123.85m3。 本项目在厂区厂址最低处建一座初期雨水池，雨水池容积按雨水流量的1.1倍计算，故需建一座136.24m3的初期雨水池进行收集。本次新建一座初期雨水池（有效容积为150m3，可满足容量要求）。 （5）供暖 本项目冬季采用电暖气供暖。 （6）制冷 夏季车间不制冷；办公室安装立式或壁挂式空调制冷。 8、劳动定员及工作制度 该项目运营后共有员工10人，其中管理人员2人，普通员工8人。全年工作日数为300天，生产流水线实行2班工作制，每班工作时间为8小时。 9、环保投资 本项目总投资415万元，其中环保投资107.5万元，占总投资的25.9%。其项目环保投资具体内容见表2-13。 表2-13 环保投资一览表 类别 污染源 环境保护措施 数量 指标 投资额 （万元） 大气 污染物 上料、一次筛分 5台集气罩+1台脉冲式袋式除尘器 1台 除尘效率99% 8.0 搅拌、成型 3台集气罩+1台脉冲式袋式除尘器 1台 除尘效率99.5% 10.0 破碎、二次筛分 4台集气罩+脉冲式袋式除尘器 1台 除尘效率99.9% 15.0 烘干 脉冲式袋式除尘器 1台 除尘效率99.6% 12.0 包装 脉冲式袋式除尘器 1台 除尘效率99.5% 4.0 运输及存储 厂区出口处设置洗车平台，封闭运输车俩，合理控制车速；生产车间采取全封闭结构厂房，生产车间内设置雾炮车，并配置固定喷淋设施；物料生产转运采用封闭皮带 / 除尘效率90% 40 噪声 各类设备 选用低噪设备，厂房隔声，基础减振，风机进出口安装消声器 / / 5.5 废水 洗车平台 二级沉淀+清水池 1座 / 4.5 雨水 初期雨水收集池 1座 3.0 生态 / 绿化 1500m2 / 2.5 固废 危险废物 危废暂存间 1座 3.0 合计 / / / / 107.5 10、平面布置及四邻关系 平面布置：根据场地情况、生产特点及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，结合场区地形和全年主导风向等特点，总图布置按功能分区，分为生产区、办公生活区等。厂区南侧为生产区，项目区东北侧为办公生活区。生产装置、原料库、成品库均位于生产车间内。北侧为厂区大门。 四邻关系：本项目东侧为山体，西侧为山坡（山坡下方为乡道），北侧为进场道路，南侧为规划中的307国道改线杜峪大桥。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1、施工期工艺流程 项目施工期主要大体分以下几步进行：场地平整，主体建筑及配套设施建设，设备安装、道路硬化及绿化。产污环节见图2-1。 （1）对项目区进行场地平整，使用挖掘机等设备。项目区使用挖掘机进行施工产生的噪声、振动对项目区周边环境的影响。 （2）场地平整完成后，主要进行建筑物施工。项目生产车间厂房建筑结构均采用彩钢瓦钢架结构形式；办公生活区为一层的砖混结构。 项目项目建筑面积较少，混凝土使用量较小，因此，项目施工期使用商业混凝土。此阶段主要污染物为施工噪声，建筑物建设过程中会产生一定量的建筑垃圾、施工废水、扬尘等。 （3）设备安装过程主要是生产设备的安装和调试，产污主要为生产机械调试时产生的噪声和少量设备安装的破损块。 （4）最后对项目区内的道路、绿化等辅助设施进行施工。绿化工程安排在主体工程基本完成后实施。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。覆土来源为工程建设开挖土方。绿化工程基本采用人力施工。绿化工程施工过程中主要环境影响为噪声及扬尘。 本项目施工以机械施工为主，人工施工为辅。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、施工期主要污染工序 （1）废气： ①各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 ②土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。 （2）废水： ①施工人员使用卫生厕所，产生的洗漱生活污水水质简单，用于厂区洒水。 ②运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为石油类、SS。经隔油沉淀后回用于施工，沉淀物进行工程回填不排入外环境。 （3）噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 （4）固废 施工期间废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等以及施工和装修产生的废石料。分类处置。生活垃圾交由环卫部门，废料可以回收利用的回收利用，不能回收利用的交建筑垃圾填埋场。 二、运营期 1、运营期工艺流程 项目原料中煤、焦粉通过筛分、破碎、搅拌、压制成型、烘干、冷却和包装工序生产清洁型煤。 原料入库 本项目生产原料为中煤、焦粉、粘结剂，均在封闭结构的生产车间内进行储存，预留车辆出入口，设置可覆盖全场的洒水抑尘装置。 原料处理（上料、破碎、筛分） 将中煤、焦粉利用装载机按比例加入料仓，除铁后，将粒度小于6mm直接用于生产型煤，大于6mm予以破碎筛分至合格粒度要求。 符合粒度要求的中煤、焦粉，与固体粘结剂、水等按一定比例自动计量后送入混合搅拌系统。 （3）搅拌 物料在搅拌机中进行6-8分钟的搅拌捏合，使物料达到成型要求的物理指标。此系统由流量控制仪自动控制，达到准确使用、质量可靠。（不合格料返回双轴搅拌机再搅拌）。 （4）压制成型 达到成型指标的煤料通过给料装置，均匀进入成型机压制成型，使之达到所要求的型煤强度。此系统采用成型给料新工艺、新技术，确保了成型产品的冷强度。根据市场需求，物料经压制成型机生产出厚2cm×直径6cm的球状清洁型煤。成型工序产生的煤末返回再成型。 （5）烘干 成型的送入隧道式干燥炉（配备抽风机和热风炉，烘干温度60℃），干燥窑长30m，宽6m，高7m，炉内分三层，底层为为热风道，中上两层均为型煤层，型煤通过传送带缓慢的向前移动，移动到隧道窑的另一端时型煤转移到中层的传送带上，再向进料端//移动，最后从进料端的下部出料。在烘干窑内由于热和风的双重作用下使型煤中的水分下降到2%。型煤在干燥窑中的停留时间在0.5h左右。 （6）产品包装入库 烘干后的型煤经密闭的皮带输送至成品球库进行冷却。冷却后对成品型煤进行包装。 图例：W：废水 S：固废 Z：噪声 G：废气 图2-3 运营期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期主要污染工序 （1）大气环境 1）物料装卸、贮存、转运粉尘 物料装卸产生的扬尘；原料库产生的粉尘；皮带运输过程各转运点中产生的粉尘； 2）原料处理（上料、破碎、筛分）工序产生的粉尘； 3）生产过程（搅拌、成型）产生的粉尘； 4）烘干过程产生的粉尘； 5）包装过程产生的粉尘。 （2）水环境 1）生活污水； 2）洗车废水； 3）初期雨水。 （3）噪声 本项目运营期产生噪声的设备主要有筛分机、破碎机、搅拌机、成型机、热风炉、水泵、空压机和风机等。这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为80～95dB(A)。 （4）固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要有除铁器收集的铁屑、除尘器收集的粉尘、不合格品、员工产生的生活垃圾、废机油、废棉纱、废油桶等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于吕梁市柳林县穆村镇沙曲村、杜峪村，用地为空地。不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本次评价收集了柳林县2021年的例行监测数据，监测数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 （单位：μg/m3，CO：mg/m3） 监测时间 污染物 PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3 CO 柳林县2021年全年 年平均浓度 111 33 23 45 113 1.6 标准值① 70 35 60 40 160 4 占标率（%） 158.57 94.29 38.33 112.50 70.62 40.00 超达标情况 超标 达标 达标 超标 达标 达标 备注：①标准值中PM10、PM2.5、SO2、NO2为年平均；O3为日最大8小时平均；CO为24小时平均 本项目的环境空气质量功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准。根据以上数据可知：2021年柳林县环境空气中PM10年均浓度值为111µɡ/m3，PM2.5年均浓度值为33µɡ/m3，SO2年均浓度值为23µɡ/m3，NO2年均浓度值为45µɡ/m3，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度为113µɡ/m3，CO日均第95百分位数浓度值为1.6mg/m3。六项主要污染物的指标中，PM10占标率158.57%，PM2.5占标率94.29%，NO2占标率112.50%，O3占标率70.62%，SO2占标率38.33%，CO占标率40.00%，表明柳林县2021年环境空气质量不达标。 本项目的大气特征性污染因子为TSP，本次评价引用《柳林县博宏煤业有限公司新建年产20万吨型煤加工建设项目》环评时监测数据。监测点位为本项目西南侧1.2km，监测时间是2021年9月22日2021年9月24日，监测项目是大气特征因子TSP。监测统计结果见表3-2。 表3-2 大气特征因子质量现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位 采样日期 TSP 标准值 占标率 超达标情况 厂址下方向 2021.9.22 117 300 39.0% 达标 2021.9.23 111 300 37.0% 达标 2021.9.24 119 300 39.7% 达标 根据监测结果可知，监测期间，项目所在区域TSP24小时平均浓度值达标。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为厂区北侧650m处的三川河支流灰塔则河。本次评价收集到《2021年1月-12月吕梁市地表水环境质量报告》，2021年三川河赛东桥断面和三川河两河口桥河断面水质情况如下： 三川河两河口桥断面：1月、10月为Ⅴ类；2月、3月、4月、8月、11月为III类；5月、6月、7月、9月为Ⅳ类；12月为劣Ⅴ类； 赛东桥断面：1月，冰封；2月、5月、7月、8月III类；3月、4月、9月、10月、11月为Ⅴ类；6月、12月，劣Ⅴ。 由以上可知，2021年三川河整体水质一般。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）项目所在地属于1类声环境功能区，执行标准中1类声环境功能区标准限值，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 本次评价委托山西美锦环保咨询有限公司于2022年4月1日对评价区进行环境噪声现状监测，在本项目场界东西南北四个方向各布一个监测点。噪声详细监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期 监测点位 监测结果 昼间 夜间 L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 2022.4.1 1#厂界北侧 52.4 50.9 49.6 51.1 42.9 41.7 40.7 41.9 2#厂界东侧 51.7 50.0 48.5 50.3 43.7 42.0 40.9 42.4 3#厂界南侧 51.8 50.2 49.1 50.6 42.9 41.8 40.9 42.2 4#厂界西侧 52.0 50.4 49.1 50.7 43.2 41.8 40.7 42.1 标准限值 / / / 55 / / / 45 结果判定 / / / 达标 / / 达标 从监测结果可以知，本项目四周布设的各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类声环境功能区标准限值，说明项目所在区域声环境现状质量较好。 4、地下水环境 本次评价引用《柳林县博宏煤业有限公司新建年产20万吨型煤加工建设项目》环评时监测数据。监测点位为本项目南侧660m杜峪村（泉水），监测时间为2021年9月25日。本项目地下水质量现状见表3-4。 表3-4 地下水监测结果 单位：dB(A) 监测点位 监测项目 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- SO42- Cl- 杜峪村泉水 1.75 132 51.4 39.5 0 439 196 64.6 监测点位 监测项目 亚硝酸盐 硝酸盐氮 pH值 氟化物 氯化物 砷 汞 镉 杜峪村泉水 0.003 2.0 7.98 0.5 69.6 ND ND 9.0×10-4 Pi 0.15 0.1 0.65 0.5 0.28 — — 0.18 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测点位 监测项目 六价铬 铅 氰化物 挥发酚 溶解性总固体 总硬度 杜峪村泉水 ND ND ND ND 731 398 Pi — — — — 0.73 0.88 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测点位 监测项目 耗氧量 总大肠菌群CFU/ 100mL 细菌总数CFU/mL 铁 錳 氨氮 硫酸盐 杜峪村泉水 1.26 ND 74 ND ND ND 200 Pi 0.42 — 0.74 — — — 0.80 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由监测分析结果可知，本项目南侧杜峪村各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求，因此，评价区地下水质量较好。 5、土壤环境现状分析 本项目不存在土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》（试行），不需开展环境质量现状调查。 6、生态环境现状分析 本项目附近以农田生态环境为主，由于自然环境一般，自然植被以田间地头的野草为主。生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等。距离最近的村庄为南侧660m的杜峪村。 2、声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目位于柳林泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，距离泉域重点保护区2.3km。 4、地表水环境 本项目北侧距三川河650m。本项目无废水外排，正常生产情况下，不会对三川河产生影响。 5、生态环境 本项目周边无特殊和重要生态敏感区。 6、土壤环境 本项目东南和西南50m范围内无耕地。 本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标（地表水、地下水、声环境） 环境要素 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 地表水 三川河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类 N 650 地下水 柳林泉域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 / / 柳林泉域重点保护区 NE 2300 声环境 厂界周边50m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 E/S/W/N 50 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运行期颗粒物排放执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中规定的大气污染物排放限值要求。 表3-6 煤炭洗选行业污染物排放标准 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） 污染物 生产设备 排放浓度（mg/m3） 排放高度 颗粒物（有组织） 筛分、破碎、转载、卸料点颗粒物等除尘设备 20 不低于15m 污染物 监控点 装卸场所、贮存场所（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物（无组织） 周界外浓度任意点 1.0mg/m3 本项目采用电烘干炉，烘干温度较低（60℃），烘干过程污染物执行《吕梁市生态环境建设保护工作领导小组办公室关于印发<吕梁市工业炉窑污染治理专项行动方案>的通知》（吕环组办发[2018]83号）颗粒物30mg/m3。 2、废水 本项目生活污水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；初期雨水收集汇入初期雨水收集池，用于道路洒水抑尘，不外排。 本项目回用水标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关，详见下表。 表3-7 城市杂用水水质基本控制项目及限值 项目 pH BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 溶解性总固体（mg/L） 冲厕、车辆冲洗 6.0~9.0 10 5 1000 3、噪声 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523—2011）中排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 营运期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中相关要求。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及2013修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 由工程分析可知，废气总量控制因子及指标为：颗粒物：2.793t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘环境保护措施 施工期扬尘主要来自清理场地、挖掘、回填、土石方运转和土石方、物料堆积随风起尘等，大部分是由车辆在工地的来往行驶和施工机械操作落差引起的。扬尘排放量与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤颗粒大小有关，与风速、湿度、日照等气象条件有关。目前尚无充分的试验数据来推导场尘的排放量，采用类比方法分析扬尘对环境空气的影响。 北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测试结果表明，工地内扬尘严重，工地内TSP浓度相当于环境空气质量标准的1.4-2.5倍，平均1.98倍；施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，施工期扬尘有可能对当地环境造成一定影响。 本项目须严格按照《关于进一步加强建筑施工工地环境保管理的通知》（并环发［2010］18号）、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136 号）、《山西省人民政府“关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划”》（晋政发[2018]30号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号）、《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（吕政办发〔2020〕19号）的要求，严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输。渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶。即严格落实施工工地周边围档、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"要求。具体如下 （1）工地“六个百分百”标准 ①施工工地周边100%围挡； ②物料堆放100%覆盖； ③出入车辆100%冲洗； ④施工现场地面100%硬化； ⑤拆迁工地100%湿法作业； ⑥渣土车辆100%密闭运输。 2、施工期废水环境保护措施 施工人员采用卫生厕所，生活污水仅为洗漱用水，由于其污染因子简单，浓度较低，可以用于厂区洒水，不会对当地水环境造成影响。 本项目施工废水水质简单，主要为SS，经沉淀池沉淀后用于厂区地面洒水。 采取上述措施并严格管理，施工期生活污水不会对周围环境造成明显影响。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）噪声源及评价标准 为了更有利分析和控制噪声，从噪声角度出发，将施工过程分成如下几个阶段：土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各阶段主要噪声源及特性、评价标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-1。 表4-1 建筑施工场界环境噪声排放标准（等效声级Leg dBA） 昼间 夜间 70 55 施工土石方、打桩、结构阶段对周围环境影响较重。在不考虑遮挡物隔声的情况下，影响的距离范围昼间在60～190m内，夜间在550m范围内，夜间不进行土方工程建设，对周边环境影响较小。 （2）施工噪声治理措施及途 建筑施工的噪声源具有数量多、噪声高、生产现场有固定的工地和周期性移动的特征，因而其噪声治理难度大，一般需采取以下措施： 表4-2 各阶段主要噪声源强表 施工阶段 主要噪声源 声功率级(dB)A 指向特性 土方 挖掘机、推土机、装载机、翻斗车等 100~110 无 基础 打桩机、风镐、移动式空压机、平地机等 110~130 无 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、水泥搅拌机、吊车等 95~110 无 装修 砂轮机、电钻、切割机、吊车等 85~95 无 ①对声源进行控制，采用质量好、噪音低的施工机械和作业车辆。 ②根据施工现场情况，对一些强噪声源如混凝土搅拌机、吊车、木工机床、运输车辆行驶路线做出合理布局和规划，使其噪声对周围环境的干扰减小到最低程度。 ③对施工中的高噪声设备，根据规定限制作业时间或禁止夜间进行，为此可根据工程进度情况，将高噪声作业安排在昼间进行，从而减轻噪声对周围的影响。晚10点至清晨6点期间严禁施工。 ④建立文明施工制度，减少施工中的撞击、磨擦等噪声。 4、施工期固体废物环境影响分析及防治措施 施工期间应根据需要物料分类存放、加强管理，木料、塑料等废包装材料外售综合利用。对无利用价值的废弃物、建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；运输过程必须采用密闭方式，选择对周围人居环境影响最小的路线进行。 施工人员的生活垃圾投入垃圾箱（桶）收集，并交由环卫部门统一及时处理 采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生污染影响。 综上所述，施工期影响是暂时的，随着项目施工结束，上述影响将随之消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 表4-3 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 产排污环节 污染物种类 污染物产生量（t/a） 污染物产生浓度（mg/m3） 排放方式 治理设施 污染物排放浓度（mg/m3） 污染物排放量（t/a） 排放口基本情况 排放标准（mg/m3） 监测要求 污染防治设施 处理能力（m3/h） 收集效率 治理工艺设计去除率 是否为可行技术 监测点位 监测因子 监测频次 1 上料、一次筛分 颗粒物 50.01 779 有组织 袋式除尘器 12700 95% 99% 是 15 0.914 见表4-4 20 排气筒上 颗粒物 1次/年 2 搅拌、成型 颗粒物 84.51 2788 有组织 袋式除尘器 6000 95% 99.5% 是 15 0.432 见表4-4 20 排气筒上 颗粒物 1次/年 3 破碎、二次筛分 颗粒物 549.90 11960 有组织 袋式除尘器 9100 95% 99.9% 是 15 0.655 见表4-4 20 排气筒上 颗粒物 1次/年 4 烘干 颗粒物 166.20 3655 有组织 袋式除尘器 9000 100% 99.6% 是 15 0.648 见表4-4 20 排气筒上 颗粒物 1次/年 5 包装 颗粒物 30.0 2969 有组织 袋式除尘器 2000 95% 99.5% 是 15 0.144 见表4-4 20 排气筒上 颗粒物 1次/年 5 运输及存储 颗粒物 5.010 / 无组织 厂区出口处设置洗车平台，封闭运输车俩，合理控制车速；生产车间采取全封闭结构厂房，生产车间内设置雾炮车，并配置固定喷淋设施；物料生产转运采用封闭皮带 是 / 0.501 见表4-5 1 厂界 颗粒物 1次/年 6 生产过程 颗粒物 36.080 / 无组织 全封闭的轻钢厂房，定期洒水抑尘 是 / 1.796 表4-4 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/ (m/s) 烟气温度 /℃ 年排放小时数/h 排放工况 排放速率/(kg/h) 经度 纬度 PM10 上料、一次筛分 110°51'35.64" 37°24'16.09" 805 15.0 0.55 14.86 20.0 4800 正常 0.191 搅拌、成型 110°51'35.72" 37°24'16.96" 805 15.0 0.46 15.22 20.0 4800 正常 0.137 破碎、二次筛分 110°51'34.76" 37°24'16.38" 805 15.0 0.35 15.02 20.0 4800 正常 0.078 烘干 110°51'34.89" 37°24'16.98" 805 15.0 0.48 13.82 20.0 4800 正常 0.135 包装 110°51'34.35" 37°24'16.65" 805 15.0 0.25 11.32 20.0 4800 正常 0.030 表4-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/(o) 面源有效高度/m 年排放小时数/h 排放工况 排放速率 /(kg/h) 经度 纬度 TSP 生产车间 110°51'33.77" 37°24'15.83" 805 86.4 66 115 12.0 4800 正常 0.374 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强核算 本项目源强核算按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的核算方法。采用类比法、产污系数法对本项目大气源强进行核算。 上料、搅拌、包装采用类比法进行核算；筛分、破碎、成型、烘干采用产污系数法进行核算。 类比法类比当地同类型企业（山西玉龙能源发展有限责任公司年产30万吨洁净型煤项目）进行。 产污系数法中产污系数根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中252煤炭加工行业系数手册表4 2524煤制品制造行业 型煤选取。 表4-6 废气污染源源强产生量核算一览表（类比法） 设施 装置/设施 污染物 污染物产生 核算方法 类比产污量/ (kg/t-物料) 产生量/(t/a) 主体 装置 中煤、焦粉上料 颗粒物 类比法 0.10 28.0 粘结剂上料 颗粒物 类比法 0.10 2.0 搅拌 颗粒物 类比法 0.265 79.5 包装 颗粒物 类比法 0.10 30.0 表4-7 废气污染源源强产生量核算一览表（产污系数法） 设施 装置/设施 污染物 污染物产生 核算方法 产污系数/ (kg/t-产品) 产生量/(t/a) 主体 装置 筛分 颗粒物 产污系数法 0.0667 20.010 破碎 颗粒物 产污系数法 1.833 549.90 成型 颗粒物 产污系数法 0.0167 5.010 烘干 颗粒物 产污系数法 0.554 166.20 储运 工程 物料装卸、贮存、转运 颗粒物 产污系数法 0.0167 5.010 根据建设单位提供资料，结合本项目平面布置，本项目除尘方案如下： ①本次评价将中煤、焦粉、粘结剂上料，一次筛分合并处理，分别在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。产尘点合计5处（上料3处、筛分进出口各1处），本次环评要求在生产工序产尘点分别设置集尘罩，共设置5个集尘罩。产生的粉尘经集气罩（共5台，集气效率95%）收集后经布袋除尘器处理经15m排气筒排放（DA001）。 废气收集效率95%，废气量按下式计算： Q=A·v；A—集气罩的横截面积，m2；v—罩口控制风速，m/s。 各罩口的横截面积为：中煤上料1.0m2，焦粉上料1.0m2，粘结剂上料0.2m2，一次筛分上料0.5m2，一次筛分出料0.5m2。罩口控制风速取1.0m/s。经计算本项目集气量为11520m3/h，考虑管网损失1.1系数，布袋除尘器设计风量12700m3/h，设计除尘效率大于99%，设计出口浓度10mg/m3，过滤风速0.8m/min，过滤面积264.58m2，年工作300d，2班工作制，每天16h，年工作小时4800h。 原料处理系统污染物产排污情况计算如下： 粉尘产生量=28.0+2.0+20.01=50.01t/a； 粉尘无组织产生量=50.01×5%=2.505t/a； 有组织粉尘排放量：12700m3/h×15mg/m3×300d/a×16h/d=0.914t/a 有组织粉尘排放速率：12700m3/h×15mg/m3=0.191kg/h 粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约0.125t/a。 粉尘排放浓度能够满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物特别排放限值（20mg/m3）。 ②本次评价将搅拌、成型合并处理，分别在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。产尘点合计3处（搅拌进出口各1处、成型机进口1处），共设置3个集尘罩。产生的粉尘经集气罩（集气效率95%）收集后经布袋除尘器处理经15m排气筒排放（DA002）。 废气收集效率95%，废气量按下式计算： Q=A·v；A—集气罩的横截面积，m2；v—罩口控制风速，m/s。 各罩口的横截面积为：搅拌进口0.5m2，搅拌出口0.5m2，成型机进口0.5m2。罩口控制风速取1.0m/s。经计算本项目集气量为5400m3/h，考虑管网损失1.1系数，布袋除尘器设计风量6000m3/h，设计除尘效率大于99.5%，设计出口浓度15mg/m3，过滤风速0.8m/min，过滤面积125m2，年工作300d，2班工作制，每天16h，年工作小时4800h。 原料处理系统污染物产排污情况计算如下： 粉尘产生量=79.5+5.01=84.51t/a； 粉尘无组织产生量=84.51×5%=4.226t/a； 有组织粉尘排放量：6000m3/h×15mg/m3×300d/a×16h/d=0.432t/a 有组织粉尘排放速率：6000m3/h×15mg/m3=0.090kg/h 粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约0.221t/a。 粉尘排放浓度能够满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物特别排放限值（20mg/m3）。 ③破碎、二次筛分工序废气经4台集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放（DA003）。 废气收集效率95%，废气量按下式计算： Q=A·v；A—集气罩的横截面积，m2；v—罩口控制风速，m/s。 各罩口的横截面积为：破碎机进口0.65m2，破碎机出口0.65m2，二次筛分上料0.5m2，二次筛分出料0.5m2。罩口控制风速取1.0m/s。经计算本项目集气量为8280m3/h，考虑管网损失1.1系数，布袋除尘器设计风量9100m3/h，设计除尘效率大于99.9%，设计出口浓度15mg/m3，过滤风速0.6m/min，过滤面积252.78m2，年工作300d，2班工作制，每天16h，年工作小时4800h。 原料处理系统污染物产排污情况计算如下： 粉尘产生量=549.90t/a； 粉尘无组织产生量=549.90×5%=27.495t/a； 有组织粉尘排放量：9100m3/h×15mg/m3×300d/a×16h/d=0.655t/a 有组织粉尘排放速率：9100m3/h×15mg/m3=0.137kg/h 粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约1.375t/a。 粉尘排放浓度能够满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物特别排放限值（20mg/m3）。 ④烘干工序废气 本项目采用电烘干炉，烘干温度较低（60℃），烘干过程主要产生的污染物为粉尘。 烘干废气经1个集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放（DA004）。 根据设计资料型煤烘干机的设计风量9000m3/h，采用布袋除尘器处理，设计除尘效率大于99.6%，设计出口浓度15mg/m3，过滤风速0.8m/min，过滤面积187.5m2，年工作300d，2班工作制，每天16h，年工作小时4800h。 原料处理系统污染物产排污情况计算如下： 粉尘产生量=166.20t/a； 有组织粉尘排放量：9000m3/h×15mg/m3×300d/a×16h/d=0.648t/a 有组织粉尘排放速率：9000m3/h×15mg/m3=0.135kg/h 粉尘排放浓度能够满足《吕梁市工业炉窑污染治理专项行动方案》颗粒物排放要求（30mg/m3）。 ⑤包装工序废气经1台集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放（DA005）。 废气收集效率95%，废气量按下式计算： Q=A·v；A—集气罩的横截面积，m2；v—罩口控制风速，m/s。 罩口的横截面积为：0.5m2。控制风速取1.0m/s。经计算本项目集气量为1800m3/h，考虑管网损失1.1系数，布袋除尘器设计风量2000m3/h，设计除尘效率大于99.5%，设计出口浓度15mg/m3，过滤风速0.8m/min，过滤面积41.67m2，年工作300d，2班工作制，每天16h，年工作小时4800h。 原料处理系统污染物产排污情况计算如下： 粉尘产生量=30.0t/a； 粉尘无组织产生量=30.0×5%=1.50t/a； 有组织粉尘排放量：2000m3/h×15mg/m3×300d/a×16h/d=0.144t/a 有组织粉尘排放速率：2000m3/h×15mg/m3=0.03kg/h 粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约0.075t/a。 粉尘排放浓度能够满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物特别排放限值（20mg/m3）。 ⑥物料装卸、贮存、转运 根据产污系数法物料装卸、贮存、转运过程产污量为5.010t/a。 环评要求对运输路面进行硬化和绿化，并定期洒水抑尘；且在厂区出口处设置洗车平台，对车辆进行清洗，确保车辆不带泥土驶出厂区；建设单位按照规定的运输路线运行，运输均使用封闭运输车俩，运输车量定期检修，杜绝抛洒，合理控制车速，在易起尘路段减速慢行，避免交通高峰期运输。 为了防止堆场扬尘对周围环境的影响，评价要求将原料堆放场地全部密闭，且地面进行混凝土硬化、防渗处理；本项目原料进厂后，必须将原料在全封闭的原料场地内进行装卸，装卸过程中采用洒水抑尘的方式进行抑尘。本项目生产车间采取全封闭结构厂房，生产车间内设置雾炮车；另外本项目生产车间内安装轴流风机通风设施，保持车间内通风。 本项目原料进料与输送均在封闭的车间内进行操作，输送过程采用皮带输送机，物料经皮带输送过程中产生的粉尘极少，可忽略不计。 采取以上措施后，可减少扬尘量的90%，则运输及存储产尘量减少至0.501t/a。 （2）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 15 0.191 0.914 2 DA002 颗粒物 15 0.090 0.432 3 DA003 颗粒物 15 0.137 0.655 4 DA004 颗粒物 15 0.135 0.648 5 DA005 颗粒物 15 0.030 0.144 一般排放口合计 颗粒物 2.793 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 2.793 ②无组织排放量核算 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 / 生产过程 颗粒物 生产车间全封闭，配套喷淋措施 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） 1.0 1.796 2 / 运输及存储 颗粒物 设置洗车平台， 1.0 0.501 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 2.297 大气环境影响分析 （1）有组织废气 ①中煤、焦粉上料、粘结剂上料、一次筛分粉尘 本次评价将中煤、焦粉上料、粘结剂上料、一次筛分合并处理，分别在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。根据前文计算，项目粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，有组织浓度为15mg/m3，排放浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物特别排放限值。 ②搅拌、成型粉尘 本次评价将搅拌、成型合并处理，分别在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。根据前文计算，项目粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，有组织浓度为15mg/m3，排放浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）大气污染物特别排放限值。 ③破碎、二次筛分工序粉尘 本项目设置1台破碎机、破碎机后设置1台筛分机。破碎机、二次筛分产生的粉尘经集气罩收集后经引入1台脉冲布袋除尘器处过1根15m高排气筒排放。根据前文计算，项目粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，有组织浓度为15mg/m3，排放浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2大气污染物特别排放限值。 ④烘干工序粉尘 本项目设置1台烘干机。烘干机产生的粉尘经收集后经引入1台脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。根据前文计算，项目粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，有组织浓度为15mg/m3，排放浓度满足《吕梁市工业炉窑污染治理专项行动方案》颗粒物排放要求（30mg/m3）。 ⑤包装工序粉尘 本项目设置1台包装机。包装机产生的粉尘经收集后经引入1台脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。根据前文计算，项目粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，有组织浓度为15mg/m3，排放浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2大气污染物特别排放限值。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未经集气罩收集的颗粒物以及原料堆放产生的颗粒物。项目在全封闭车间内生产。原料库地面全部硬化。原料库全封闭。物料转运采用全封闭皮带。 根据前文计算，项目无组织粉尘排放量约2.297t/a，排放源强约为0.479kg/h。 大气环境影响评价结论 本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生量（t/a） 污染物产生浓度（mg/L） 治理设施 污染物排放浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 排放口基本情况 排放标准（mg/L） 监测要求 污染防治设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 监测点位 监测因子 监测频次 1 运输车辆清洗水 生产废水 SS / / 三级沉淀池 10.4m3 沉淀 95% 是 0 0 不外排 - - - - 2 办公生活 洗涮用水 SS 0.024 200 回用于洗车用水 / 沉淀 / 是 0 0 不外排 - - - - 3 初期雨水 雨水 SS / / 初期雨水收集池 150m3 沉淀 / 是 0 0 不外排 - - - - |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强核算 （1）废水产排情况 W1：生活污水 本项目劳动定员10人，废水排放量按用水量的80%计算，则生活废水产生量约0.40m3/d（120m3/a）。此部分废水经沉淀后回用于厂区洗车平台用水，不外排。 W2：生产废水 本项目采用汽车运输方式，车辆驶出场区前应对车轮、车身、车槽等部位进行清理，以保证车辆清洁上路，车辆冲洗用水按40L/（辆·次）计，正常运行情况下，每天进出场车辆为100辆，本项目洗车用水量为4.0m3/d（1200m3/a），洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。补水量按用水量20%计，补充新鲜水量为0.80m3/d（240m3/a），循环水量为3.20m3/d（960m3/a）。 洗车台系统流程： 车辆进入洗车台→自动冲洗→泥水进入排水沟→循环水池→重新利用。 洗车台由控制设备、管道、增压泵、水处理设备、补水设备，洗车喷嘴等组成。洗车台需考虑冬季洗车系统运行所需保温及电伴热系统。 系统可以手动控制或自动控制。手动系统可在控制柜上手动启动水泵及冲洗阀门，此时喷嘴进行喷水清洗工作，清洗车辆完毕后，需手动关闭水泵及冲洗阀门；自动控制时通过微波感器来确定车辆进出洗车系统，通过程序控制水泵的启停及出口控制阀门启闭，从而实现对车辆冲洗自动控制。控制柜为室外型、不锈钢外壳、双层门设计，内有进口品牌PLC，可根据现场要求编写相关程序。 微波感器装在车辆入口侧，共设置不少于两组，间隔距离和设置高度自行合理设计，两组信号连锁，只有这两个信号均有的情况下才启动冲洗系统，防止人员等路过时误启动而被淋湿也避免了水泵启动次数。另外在冲洗出口处也安装一套微波传感器，可用于冲洗系统停止信号。 洗车台平面尺寸10.0×4.0米，车道两侧各设置不低于2排喷嘴，车道底部各设置不低于3排喷嘴，相邻两组喷嘴间隔应不大于800mm。废水处理采用循环利用系统，两级沉淀和一级清水池，一级沉淀池处理后，把水排入二级沉淀池，二级沉淀池处理后，把水排入清水池。 一级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m，二级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m；清水池5.0m×3.0m×1.2m。 W3：初期雨水 根据前文计算，本项目初期雨水产生量为123.85m3。本项目在厂区厂址最低处建一座初期雨水池，雨水池容积按雨水流量的1.1倍计算，故需建一座136.24m3的初期雨水池进行收集。本次新建一座初期雨水池（有效容积为150m3，可满足容量要求）。初期雨水池雨水主要成分为COD和SS，收集的雨水沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 （2）废水治理设施可行性分析 本项目废水中的主要污染物为悬浮物，废水经过沉淀池沉淀后可去除大部分悬浮物，经过沉淀池沉淀后的初期雨水可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中关于城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准及冲厕、车辆冲洗的相关标准。 （3）废水不外排分析 本项目全年运行300天，生活废水（0.40m3/d）回用于厂区洗车用水，生活废水可全部回用；洗车平台废水经沉淀处理后循环使用不外排；厂区雨水收集汇入容积为150m3的初期雨水收集池，收集的雨水沉淀后回用于道路洒水抑尘，不外排。 （4）小结 根据上述分析，本项目废水全部回用，不外排。对地表水环境造成影响较小。 3、噪声 本项目运营期产生噪声的设备主要有有筛分机、破碎机、搅拌机、皮带输送机、成型机等。这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为80～95dB(A)。项目拟通过采取厂房屏蔽、基础减振、定期维护等噪声防治措施，噪声可削减15～25dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表4-11。 表4-11 项目主要设备噪声统计表 序号 设备名称 数量（台） 治理前设备声源值dB(A) 治理措施 治理后设备声源值dB(A) 1 筛分机 2 80～85 车间合理布局，基础减振，厂房隔声。风机进出口安装消声器 ～60 2 破碎机 1 90～95 ～55 3 搅拌机 1 80～85 ～55 4 成型机（压球机） 1 80～85 ～55 5 烘干机 1 80～85 ～55 6 包装机 1 80～85 ～55 7 皮带输送机 5 80～85 ～55 8 水泵 3 80～85 ～55 9 风机 5 90～95 ～60 10 空压机 2 90～95 ～60 本次环评建议建设单位采取以下降噪措施： （1）在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，从声源上控制噪声的级别； （2）设备减振：对振动较大的搅拌机设备安装设置减振垫，并及时检查维修，防治生产设备在不良条件下运行而造成机械噪声值增加的情况发生； （3）对风机加装消声器。 （4）车间内工作人员配戴相应的噪声防护设施，如耳塞、耳套等。 本项目噪声防治措施是成熟可行的，可一定程度减轻噪声源强和车间噪声。应注意的是项目的平面布置设计，强噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。 本项目噪声预测采用无指向性点声源处于半自由空间的噪声距离衰减公式： 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 式中：—噪声源噪声A声级，dB(A)； —距离点声源r处的A声级，dB(A)； —点声源到受声点距离，m； —距离点声源r处的噪声预测值，dB(A)； —距离点声源r处的背景值，dB(A)； —距离点声源r处的噪声贡献值，dB(A)。 本项目为新建项目，利用预测模式计算出各设备在厂界的噪声贡献，见表4-12。 表4-12 厂界噪声预测值一览表 单位：dB(A) 序号 预测点 贡献值 标准值 超达标 1 北厂界 47.4 昼间≤60 夜间≤50 达标 2 西厂界 45.2 达标 3 南厂界 44.5 达标 4 东厂界 45.4 达标 由表4-12可知，本项目运营期噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，即昼间60dB(A)、50dB(A)。因此，项目实施后不会对当地声环境造成明显影响。 噪声监测计划：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表4-13。 表4-13 本项目运营期环境监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频次 噪声 污染源 厂界外1m处 厂界噪声 每季度监测一次，每次1天，昼夜各一次 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要有员工产生的生活垃圾；除铁器收集的铁屑、除尘器收集的粉尘；废棉纱、废润滑油及废油桶等。 （1）员工产生的生活垃圾S1 生活垃圾年产生量按G=K.N计算， 式中：G-生活垃圾产量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/人.天）； N-人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，取K=0.5kg/人.天，项目有职工10人，年工作日以300天计，则生活垃圾的产生量为1.50t/a。环评要求建设方设置垃圾箱收集生活垃圾，统一收集后，由当地环卫部门统一处理，不会对周围环境造成大的影响。 （2）除铁器收集的铁屑S2 类比同类型项目，除铁器收集的铁屑约3.0t/a，经收集后外售综合利用。 （3）除尘器收集的粉尘S3 结合前文，经计算，本项目各除尘器除尘收集量为842.106t/a，所有收集的除尘灰全部作为原料回用于生产。 （4）机修废物 本项目产生的危险废物主要为机修废物主要为：废矿物油、废油桶、废棉纱。 ①废矿物油 本项目产生的废矿物油约0.15t/a。属于危险废物。废矿物油暂存于危废间后交由资质单位合理处置。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废矿物油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。废物代码为900-249-08。 ②废油桶 本项目设备维修过程会产生废油桶。由于废油桶上含有废矿物油，属于危险废物。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废油桶类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。废物代码为900-249-08。 ③废棉纱 本项目设备维修过程会产生废棉纱。由于废棉纱上含有废矿物油，属于危险废物。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废油桶类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。废物代码为900-249-08。 根据《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，该项目需设置规格3m×5m的危废暂存间1座，基础需防渗处理，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。 表4-14 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废矿物油、废油桶、废棉纱 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 厂区东南角 15m2 桶装 3.0t/a 1年 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： ①厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（产生位置-危废暂存库）用专用工具密闭运送至危废暂存库。 ②建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，本项目危废暂存库，用于暂存厂内产生的危险废物，室内设围堰并进行防渗硬化处理； ③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； ④危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 注：M 1:1；字体为黑体字；底色为醒目的桔黄色 ⑦危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ⑧企业在转移危险废物前，首先在全国固体废物管理信息系统进行网上填报联单信息，危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 |
| --- | --- |

|  | 表4-15 固体废物类别及污染治理设施信息表 产生环节 固体废物名称 固废属性 废物代码 产生情况 处置措施 环境管理要求 主要有毒有害物质名称 物理性状产生量/(t/a) 环境危险特性 年度产生量/(t/a) 贮存方式 利用处置和去向 利用或处置量/(t/a) 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 / / 固态 / 1.50 垃圾桶 交由环卫部门处置 / 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 除铁器 废铁屑 一般固废 09 / 固态 / 3.0 原料库 外售综合利用 / 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）管理 布袋除尘器 除尘灰 一般固废 66 / 固态 / 842.106 集灰斗 回用于生产 842.106 设备维修 废机油（废矿物油） 危险废物 HW08，900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.15 危废间暂存 交由有资质单位处置 / 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及2013修改单管理 废油桶 危险废物 HW08，900-249-08 含废矿物油废弃包装物 固态 T，I 0.10 危废间暂存 交由有资质单位处置 / 废棉纱 危险废物 HW08，900-249-08 含废矿物油 固态 T，I 0.05 危废间暂存 交由有资质单位处置 |
| --- | --- |

|  | 5、地下水 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目位于柳林泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，距离泉域重点保护区2.3km。 地下水环境保护按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。采取如下措施与对策。 （1）源头控制 本项目卫生厕所严格按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）施工，采取有严格的防渗措施，废水不会外泄渗漏，不会对地下水造成污染。 本项目危废暂存间严格按照《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设，基础需防渗处理，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。不会对地下水造成污染。 （2）分区防控 本项目危废暂存间为重点防渗区，卫生厕所、生产车间为一般防渗区，其他为简单防渗区。 本项目危废暂存间严格按照《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设，基础需防渗处理，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。 卫生厕所、生产车间防渗技术应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤10-7cm/s。 其他为一般防渗区。 表4-16 分区防渗方案一览表 区域 类别 防渗技术要求 危废暂存间 重点防渗区 基础需防渗处理，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。 卫生厕所、生产车间 一般防渗区 基础防渗处理，应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤10-7cm/s。 厂内道路 简单防渗区 一般地面硬化 （3）地下水污染监控措施 为了更及时掌握项目区地下水环境质量状况和项目运行期间对地下水产生污染影响的动态情况，企业应在厂区下游设监测井，建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并控制地下水污染。 （4）应急响应 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，减小对地下水环境的污染。 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；查明并切断污染源；探明地下水污染深度、范围和污染程度；依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作；依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。 在采取以上严格的环保措施后，基本不会对地下水产生影响。 6、土壤 本项目对土壤环境影响表现为大气沉降对土壤环境影响，项目营运期大气污染物主要为颗粒物，主要成为为煤炭。根据大气环境预测，本项目厂界外无超标点。且煤炭在自然界中普遍存在。不会对土壤产生不利环境影响。 |
| --- | --- |

表4-18    污染源排放清单一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 污染治理措施 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |
| 大 气 污 染 物 | 上料、一次筛分 | G1 | 颗粒物 | 在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 15 | 0.914 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） |
|  | 搅拌、成型 | G2 | 颗粒物 | 在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 15 | 0.432 |  |
|  | 破碎、二次筛分 | G3 | 颗粒物 | 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 15 | 0.655 |  |
|  | 包装 | G5 | 颗粒物 | 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 15 | 0.144 |  |
|  | 烘干 | G4 | 颗粒物 | 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 15 | 0.648 | 《吕梁市工业炉窑污染治理专项行动方案》（吕环组办发[2018]83号） |
|  | 物料装卸、贮存、转运 | G6 | 颗粒物 | 厂区出口处设置洗车平台，封闭运输车俩，合理控制车速；生产车间采取全封闭结构厂房，生产车间内设置雾炮车，并配置固定喷淋设施；物料生产转运采用封闭皮带 | / | 2.297 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） |
| 水污 染物 | 员工生活 | W1 | SS | 人员排泄物进入现有卫生厕所，洗漱废水经沉淀后用于洗车用水 | 不外排 | 对周围水环境影响较小 |
|  | 车辆冲洗 | W2 | SS | 洗车平台配套设置有1座两级沉淀+一级清水池（一级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m，二级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m；清水池5.0m×3.0m×1.2m），沉淀处理后全部回用，不外排； | 不外排 |  |
|  | 初期雨水 | W3 | SS | 厂区建设有1座容积为150m3初期雨水收集池 | 不外排 |  |
| 固 废 | 办公生活 | S1 | 生活垃圾 | 厂区内设垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。 | 合理处置 | / |
|  | 除铁器 | S2 | 铁屑 | 除铁器收集的铁屑，外售综合利用； | 综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） |
|  | 除尘器 | S3 | 除尘灰 | 所有收集的除尘灰部作为原料回用于生产。 | 综合利用 |  |
|  | 设备维修 | S4、5、6 | 废机油、废油桶、废棉纱 | 厂内危废间暂存，交由有资质单位处置 | 合理处置 | 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 噪声 | 生产设备 | N | 噪声 | 车间隔声，设备安装减振垫，同时定期对设备进行维护保养 | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 运输车辆 | N | 噪声 | 限速管理，限制鸣笛定期对车辆进行维护，使其处于良好的工作状态 |  |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、一次筛分G1 | 颗粒物 | 在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1相关标准限值 |
|  | 搅拌、成型G2 | 颗粒物 | 在各产尘点设置集气罩，经集气罩收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 |  |
|  | 破碎、二次筛分G3 | 颗粒物 | 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 |  |
|  | 包装G5 | 颗粒物 | 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 |  |
|  | 物料装卸、贮存、转运G1 | 颗粒物 | 厂区出口处设置洗车平台，封闭运输车俩，合理控制车速；生产车间采取全封闭结构厂房，生产车间内设置雾炮车，并配置固定喷淋设施；物料生产转运采用封闭皮带 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2相关标准限值 |
|  | 烘干G4 | 颗粒物 | 废气经收集后利用1台布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放。 | 《吕梁市工业炉窑污染治理专项行动方案》（吕环组办发[2018]83号） |
| 地表水环境 | 员工生活W1 | SS | 人员排泄物进入现有卫生厕所，洗漱废水经沉淀后用于洗车用水 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）中洗车用水标准 |
|  | 车辆冲洗W2 | SS | 洗车平台配套设置有1座两级沉淀+一级清水池（一级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m，二级沉淀池3.6m×2.4m×1.2m；清水池5.0m×3.0m×1.2m），沉淀处理后全部回用，不外排； |  |
|  | 初期雨水W3 | SS | 厂区建设有1座容积为150m3初期雨水收集池 |  |
| 声环境 | 筛分机Z1、破碎机Z2、搅拌机Z3、成型机Z4、烘干机Z5、包装机Z6、皮带输送机Z7、水泵Z8、空压机Z9、风机Z10 | Leq | 选用高效、低噪音设备，采取基础减振措施，风机进出口安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 运输车辆 | Leq | 限速管理，限制鸣笛定期对车辆进行维护，使其处于良好的工作状态 |  |
| 电磁辐射 | 不涉及 |
| 固体废物 | 本项目除铁器收集的铁屑，外售综合利用；本项目除尘灰经收集后，返回生产工序；职工生活垃圾设垃圾桶统一收集后，定期交由环卫队清理；危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危废暂存间为重点防渗区，卫生厕所、生产车间、初期雨水收集池为一般防渗区，其他为简单防渗区。 本项目危废暂存间严格按照《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设，基础需防渗处理，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。 卫生厕所、生产车间、初期雨水收集池防渗技术应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤10-7cm/s。 其他区域采用一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | ____ |
| 环境风险 防范措施 | ____ |
| 其他环境 管理要求 | ____ |

# 六、结论

山西省柳林县森坤煤业有限公司年产30万吨洁净型煤建设项目符合国家产业政策。正常运营后产生的废气、废水、噪声、固废等采取合理有效的治理措施后均可达标排放，对周围环境影响较小。建设单位需严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.793 |  | 2.793 |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 842.106 |  | 842.106 |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
|  | 废棉纱 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1  项目地理位置图

附图2  山西省生态环境单元管控图

附图3  吕梁市生态环境单元管控图

附图4  本项目四邻关系图

附图5  本项目与307国道改线关系图

附图6  本项目平面布置图

附图8  柳林县地表水系图

附图9  柳林泉域保护图

附图10  柳林县乡镇集中供水水源地分布图

附图11  柳林县生态功能区划图

附图12  柳林县生态功能区划图

# Text boxes

中煤、焦粉

料  仓

振动筛

破碎机

粘合剂供料仓

无机盐粘合剂、水

烘干冷却

搅拌机

成型机

包装机

叉车

入库待售

不合格

＞6mm

＜6mm

除铁器S

G

G、N

G

G   N

G、N

N

G、N

热风炉（电）

G、N

除尘灰、不合格产品S

W、S

办公生活

洗车平台

W

振动筛

＞6mm

＜6mm

G   N

本项目地理位置

本项目地理位置

本项目地理位置

进场道路

山体

拟建位置

山坡

规划中的

307国道

N

本项目占地（为北侧用地，不占用南侧）

距公路20m线

N

办公室

厂区道路

卫生

厕所

绿化

初期雨

水池

配电室

危废间

烘干冷却

成型

搅拌

包装

筛分

破碎

筛分

厂外道路

上料

上料

上料

粘结剂

中煤

原料库

焦粉

绿化

除尘器

排气筒

20m

三川河

650m

660m

杜峪村

附图7  环境保护目标图

本项目地理位置

本项目地理位置

本项目地理位置

本项目地理位置

本项目地理位置